MASTOJEN JA ANTENNIEN SILMÄMÄÄRÄISTARKASTUKSET JA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT

Yleistä

Säännöllisillä mastojen tarkastuksilla pyritään estämään ennakoimattomat tapahtumat ja mastovauriot sekä antennien toimintahäiriöt. Mastoille on hyvä tehdä vuosittain silmämääräistarkastus ja määrävuosin enemmän työtä vaativa määräaikaishuolto.

Silmämääräis- ja huoltotarkastuksien perusteella voidaan ennakoida maston tulevaa huolto- ja kunnostustarvetta ja pidentää sitä kautta mastojen ja antennien käyttöikää sekä toimintavarmuutta.

Tarkastuksista laaditaan aina pöytäkirja, joka toimitetaan maston omistajalle. Pöytäkirjamalleina voi käyttää esim. Teräsrakenneyhdistyksen sivuilta löytyviä valmiita taulukoita mastojen silmämääräistarkastusta ja määräaikaishuoltoa varten.

Määräaikaishuoltotaulukkoa voidaan soveltuvin osin käyttää myös maston vastaanottotarkastukseen.

Silmämääräistarkastukset

Maston silmämääräistarkastus on mastolle vuosittain tehtävä tarkastuskäynti, jossa maston rakenne tarkastetaan silmämääräisesti. Tarkastusten yhteydessä voidaan tehdä myös pienimuotoisia korjauksia (mutterien lukituksia, lamppujen vaihtoja yms.) Tarpeen vaatiessa tarkastukseen voidaan sisällyttää myös esim. seinämänvahvuusmittauksia tai putkien sisäpintojen luotausta.

Silmämääräistarkastus suoritetaan maston luotettavuusluokasta riippuen ao. taulukon mukaisesti.

| Luotettavuusluokka | Toimenpide |
| --- | --- |
| 3 | Kiivetään joka vuosi (alle 15m mastot voidaan tarkastaa maston juurelta) |
| 2 | Kiivetään joka vuosi (alle 50m mastot voidaan tarkastaa maston juurelta) |
| 1 | Voidaan tarkastaa maston juurelta. |

Silmämääräistarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös antennit, niiden kiinnitykset sekä suoritetaan antennikartoitus.

Mikäli tarkastuksen yhteydessä havaitaan vaurioita tai muutoksia, jotka vaativat kiireellisiä toimenpiteitä, otetaan välittömästi yhteyttä maston omistajaan.

Ylimääräinen silmämääräistarkastus on syytä tehdä silloin, kun on koettu poikkeuksellinen maston jäätyminen, rajuilma tai maston värähtely.

Mastojen määräaikaishuollot

Maston määräaikaishuollossa mastolle suoritetaan yksityiskohtaisemmin samat tarkastukset kuin silmämääräistarkastuksessa. Huoltokäynnillä mitataan lisäksi mm. maston haruskireydet, maston pystysuoruus ja ruuvien kiristysmomentit.

Niinä vuosina kun mastolle tehdään määräaikaishuolto, ei mastolle tarvitse tehdä erikseen silmämääräistarkastusta.

Maston määräaikaishuolto tehdään mastolle määrävuosin ao. taulukon mukaisesti.

| Luotettavuusluokka | Tarkastusväli alkaen maston valmistumisesta / vuosi |
| --- | --- |
| 3 | 1, 3, 8, jatkuen tämän jälkeen 5 vuoden välein. |
| 2 | 1, 5, 10, jatkuen tämän jälkeen 8 vuoden välein. |
| 1 | 1, 5, 10, jatkuen tämän jälkeen 8 vuoden välein. |